Tensions d’alimentations des différents composants

Pour les 4 modules, voici les différentes tensions d’alimentation à observer.

Carte atténuateur :
Il n y a qu’une seule tension à injecter. Elle doit faire passer les bits Dn à l’état haut.
Dans la datasheet, « HIGH » est défini au minimum par 2.6V et maximum par 5.5V
3.3V sera la tension appliquée à Vdd. Le courant consommé par le f1958 dans ces conditions est au maximum de 400uA

Choisissons « HIGH » = 3.3V

L’état bas a été choisis avec comme référence la masse. « LOW » = 0V.

Carte Ampli RF
Cette fois, il y a 2 tensions à appliquer. Typiquement, la tension d’alimentation (Vcc) est fixée à 5V.
Y a moyen que j’ai oublié de mettre des résistances de polarisation sur l’ampli sur Vcc1 et Vcc2. La valeur du courant va donc dépendre des résistances des 2 bobines.L’idéal serait de rapprocher Icc à 545 mA,donc avec I = U/R, on obtiendrait R = U/I => 5/(545*10^-3) = 9 Ohms environ.
Calculons le courant tiré par les bobines.
L1 = 56nH et L2 = 18nH.
Pour L1, on trouve dans sa datasheet que sa valeur de résistance DC (ce que l’on veut) est au maximum égale à 310 mOhms. I = 5/(310*10^-3) = 16.13 A. Le courant max admissible par la bobine est de 600 mA. Ça va faire mal.En injectanc Vcc = 125 mV, ça peut passer.
Vraiment, mettre une résistance d’une dizaine d’Ohms semble bien.
Vbias est la tension d’alim du 2nd étage de sorte à le faire fonctionner en régime linéaire. En prenant Vcc = 5V, I=5/220 = 22.7 mA.

Passons maintenant aux courants de polarisation. Courant de polarisation et d’alimentation sont 2 choses totalement différentes.
Dans la datasheet, Iref1 tourne autour de 5 mA et Iref2 autour de 20 mA.
Pour les résistances de polarisation, j’ai choisi R5 = 1.2kOhms et R7 = 200Ohms.
En fixant la tension Vpd à 5V : Iref1 = 5/1200 => 4.1 mA
Iref2 = 5/200 =>25 mA.
Donc en fait, il y a juste 2 pauvres résistances de polarisation que j’ai oublié. De ce fait, le courant Icc dépendra uniquement de la résistance DC des bobines. Puisque elle est basse, le courant sera élevé, et détruira les bobines.

Carte LNA
Un courant Idd entre 80 et 160 mA allumera le LNA.
Un courant Idd entre 0 e 8 mA éteindra le LNA.
Vdd fonctionne typiquement à 5V.
Dans la datasheet, il est noté que pour R=2.6kOhms, Idd = 130 mA.

Filtres passe bande
Il faut mettre la tension de référence de 0V pour bien alimenter le plan de masse.